## Slide 1: Master Automatisierung: VPJ Gewerk 2 Bahnplanung
HAW Hamburg, SoSe 2018, Robin Möller, Inke Heynen, Jan Gellermann

## Slide 2: Gliederung
Konzept
Programmerklärung
Erfolge
Probleme
Terminplan

## Slide 3: 1. Konzept

## Slide 4: 1. Konzept

## Slide 5: 1. Konzept

## Slide 6: 2. Programmerklärung

## Slide 7: 2. Programmerklärung
FiFo Erkennung:
Formel berechnet zugehörige FiFo-Plätze
Kameradaten werden ausgewertet
          Freie FiFo-Position wird als neues Ziel zugewiesen
Sobald nächster Platz frei wird, neue Ziel Zuweisung
Im Fifo keine Infraroterkennung da Positionen sehr nah aneinander. Aufgrund von Platzmangel

## Slide 8: 2. Programmerklärung
Geschwindigkeitsberechnung:
9 Sensordaten werden eingelesen.
Kameradaten erfassen ob andere Robotinos sich bewegen
Wenn sich Roboter bewegen wird Ausweichmanöver bestimmt
Anderer Robotino im Weg zwischen Ist-Position und Ziel
          90° zum Ziel wird ein Ausweichvektor auf den normalen Zielvektor addiert

## Slide 9: 2. Programmerklärung
Weitere Besonderheiten:
Software unterscheidet zwischen fahrenden und stehenden Robotinos
Potentialfelder werden angeglichen
Ist Robotino in einer Station fertig und weitere Robotinos stehen an verlässt der Robotino den Fertigungsbereich nach Hinten
Kollisionsgefahr minimiert
Weitere Kollisionsvermeidung: Auftragslos => Warteposition anfahren

## Slide 10: Fehler-Handling
Fehlerfälle:
    Kein Werkstück vorhanden, wo eins abgeholt werden soll
    Beim Transport wird ein Werkstück verloren
    Bereits ein Werkstück da, wo eins abgelegt werden soll

## Slide 11: 3. Probleme und Lösungen
P: IR-Erkennung zwischen zwei Sensoren
      L: Robotino während der Fahrt drehen lassen
P: Kollisionen
      L: Potentialfelder erhöhen, Geschwindigkeit anpassen
P: Ausweichmanöver
      L: Raum in unterschiedliche Bereiche einteilen

## Slide 12: Robotino 2.0
Im Prinzip gleiches Programm wie Robotino 1.0
Wenig Anpassungen
Eigene Ladestation und Übergabepunkte

## Slide 13: 4. Terminplan
Zeitplan bis KW14 eingehalten
Erste Testfahrten mit Gewerk3 bereits in KW12
Test mit Robotino2.0 ab KW 14
Gesamttest erst in KW18